## Slide 1
Bài thuyết trình của nhóm 3
CUBESAT

## Slide 2
I. Tổng quan
Giới thiệu
Tóm tắt nhiệm vụ
II. Thiết kế cấu trúc
Các yêu cầu về thiết kế
Lựa chọn vật liệu và xây dựng hình hoạ
Mô phỏng
Kế quả và kết luận
III. Thiết kế
cảm biến
Tính năng của vệ tinh và chi tiết từng thông số cảm biến
Lưu đồ và code giả của mạch
VI. Kết quả
Tiến trình dự án và đóng góp
Chi phí cho dự án
Kết luận về dự án
V. Kết quả
sau khi thả
Dữ liệu
IV. Cơ chế thả dù
Cơ sở lý thuyết
Thiết kế cơ chế thả dù

## Slide 3
I. Giới thiệu về Cubesat

## Slide 4
01. Tổng quan
Khởi đầu và Mục tiêu
  1999: Bởi Jordi Puig-Suari (Cal Poly) và Bob Twiggs (Stanford)
  Mục tiêu: Giảm chi phí, tăng khả năng tiếp cận không gian, phóng thường xuyên
Đặc điểm
  Kích thước tiêu chuẩn: 1U = 10x10x10 cm, khối lượng 1,33 - 2 kg
  Mở rộng: 2U, 3U, 6U, 12U
Lợi ích
  Chi phí thấp: Ít vật liệu, công nghệ tiêu chuẩn
  Phát triển nhanh: Tiết kiệm tài nguyên và thời gian

## Slide 5
01. Tổng quan
Ứng dụng Đa dạng
Viễn thông: Khu vực xa xôi
Quan sát Trái Đất: Thời tiết, thiên tai
Nghiên cứu Khoa học: Khí quyển, không gian
Cộng đồng
Giáo dục: Công cụ giảng dạy và nghiên cứu
Doanh nghiệp: Công ty khởi nghiệp, dịch vụ CubeSat
Nhà nghiên cứu độc lập: Hợp tác và đổi mới
Tầm quan trọng
Phát triển công nghệ vũ trụ
Khám phá và hiểu biết vũ trụ

## Slide 6
02. Nhiệm vụ
Thiết kế và Chế tạo
  Yêu cầu: Kích thước, trọng lượng, chức năng
  Tính năng: Mở dù tự động, hạ độ cao 20m/s
Hệ thống
  Cảm biến & Vi xử lý: Vị trí, tư thế, độ cao, chất lượng không khí
  Máy phát dữ liệu: Gửi thông tin về trạm mặt đất
Trạm Mặt Đất
  Chức năng: Nhận và xử lý dữ liệu vệ tinh
Thử nghiệm & Tích hợp
  Kiểm tra: Thử nghiệm độc lập và tích hợp, đảm bảo hoạt động ổn định
Phân tích Chi phí
  Ước lượng: Phần cứng, sản xuất, lắp ráp, kiểm tra, quản lý ngân sách

## Slide 7
II. Thiết kế cấu trúc

## Slide 8
01. Các yêu cầu về thiết kế
CubeSat SwissCube-1: Vệ tinh của Thụy Sĩ, nghiên cứu ánh sáng ban đêm trong khí quyển, chi phí hiệu quả.
Lịch Sử Phóng CubeSats:
  Lần phóng thành công đầu tiên: giữa 2003 tại Plesetsk, Nga.
  Các trường đại học phát triển chính: Stanford, CalPoly, Na Uy, Tokyo.
  Hệ thống CubeSat từ KTH, Viện Công nghệ Hoàng gia, hợp tác với các tổ chức khác.
Dự án tại UET:
  Thiết kế, phát triển, đo độ ẩm, nhiệt độ, áp suất.
  Đặc tính ổn định kép cho ăng-ten.
CubeSat 1U: Kích thước 0,1 × 0,1 × 0,1 m, nặng khoảng 1kg.
Hệ thống triển khai P-POD:
  Phát triển bởi CalPoly.
  Mang CubeSats vào quỹ đạo và triển khai.

## Slide 9
01. Các yêu cầu về thiết kế
Cấu Trúc Vệ Tinh:
  Kích thước 150 × 100 ×100 mm.
  Sử dụng các tấm fomex 5 mm, cân bằng khối lượng.
  Bao gồm: ăng ten Lora Sx 1278, GPS NEO 6, cảm biến IMU 6050, DHT22, MQ135, mạch Arduino nano, pin.
  Tổng khối lượng: 413g.
Vật Liệu
Nhôm 6060:
  Ưu điểm: Độ bền cao, gia công dễ, giá hợp lý.
  Nhược điểm: Trọng lượng lớn.
Tấm Formex 5mm:
  Ưu điểm: Trọng lượng nhẹ, dễ gia công, giá tốt.
  Nhược điểm: Độ bền mối ghép không cao.
Nhôm 6060:
Formex

## Slide 10
02. Lựa chọn vật liệu và xây dựng hình hoạ
Độ bền cao: chịu được tác động và áp lực lớn mà không bị biến dạng hay hỏng hóc.
Nhôm 6060:
Tính thẩm mỹ cao: Nhôm có vẻ ngoài hiện đại và sang trọng
Tính linh hoạt: dễ định hình thành nhiều hình dạng và kích thước khác nhau.
Trọng lượng: qua quá trình tính toán trọng lượng khung rất lớn so với tiêu chuẩn khung của vệ tinh 1,5U.
Giá thành cao

## Slide 11
02. Lựa chọn vật liệu và xây dựng hình hoạ
Độ cách điện tốt: được sử dụng rộng rãi trong ngành điện tử vì khả năng cách điện cao,
Tấm Fomex:
Độ bền và độ cứng: khả năng chịu được lực va đập tốt, giúp bảo vệ các linh kiện
Dễ gia công và làm hình: dễ dàng cắt, uốn cong, đục lỗ và làm hình theo yêu cầu
Nhẹ và linh hoạt: làm cho việc sử dụng và lắp đặt dễ dàng và tiện lợi.
Chịu được tác động của ánh sáng UV: có khả năng chống lại tác động của ánh sáng UV
Giá thành thấp

## Slide 12
02. Xây dựng hình họa
Vệ tinh
150mm
120mm
100mm
60mm
Dù
Sản phẩm

## Slide 13
02. Xây dựng hình họa
Vệ tinh
1
2
3
4
Chú thích
Nắp
Servo điều khiển
Lò xo đẩy
Nắp dưới
Dù
5

## Slide 14
02. Xây dựng hình họa
Chú thích
CB không khí: MQ135
CB nhiệt độ và độ ẩm: DHT22
CB gia tốc góc: MPU6065
Mạch Arduino: ATMEGA328P
CB GPS: GY-NEO 6M V2
Module phát song: LoRa SX1278
CB áp suất: BM180
Pin 10C
1
2
3
4
5
5
6
6
7
8

## Slide 15
02. Xây dựng hình họa

## Slide 16
03. Mô phỏng
Mô hình bài toán
Cài đặt điều kiện biên
Phân tích kết quả
Cài đặt lưới
Cài đặt bài toán

## Slide 17
03. Mô phỏng
Mô hình bài toán
Đặc điểm
Mô hình vệ tinh 10x10x15 cm, thiết kế bằng Solidworks với các lỗ lắp cảm biến
Sử dụng vật liệu formex đảm bảo tiêu chuẩn CubeSat.
Thông số vật liệu | Giá trị
Khối lượng riêng (density) | 39.8 kg/m^3
Mô đun đàn hồi (Young Modulus) | 2.583e7 Pa
Hệ số Poisson | 0.2998
Mô đun cắt (Bulk Modulus) | 2.1503e7 Pa
Mô đun trượt (Shear Modulus) | 9.9361e6 Pa
Độ bền dẻo (Tensile Yield Strength) | 250 MPa
Độ bền kéo lớn nhất (Tensile Ultimate Strength) | 460 MPa

## Slide 18
03. Mô phỏng
Mô hình bài toán
Cài đặt lưới
Khảo sát hội tụ lưới cho thấy ứng suất tương đương ổn định khi số phần tử vượt 45,000, do đó sử dụng 45,621 phần tử đảm bảo độ chính xác và tin cậy của kết quả.
Kích thước phần tử nhỏ hơn tăng độ chính xác nhưng cũng tăng thời gian tính toán.

## Slide 19
03. Mô phỏng
Cài đặt điều kiện biên

## Slide 20
03. Mô phỏng
Phân tích chuyển vị

## Slide 21
03. Mô phỏng
Phân tích phương thức
Mode | Frequency | Mode | Frequency | Mode | Frequency | Mode | Frequency | Mode | Frequency
1 | 62.131 | 11 | 550.18 | 21 | 1023.4 | 31 | 1439.5 | 41 | 1834.9
2 | 91.596 | 12 | 556.5 | 22 | 1084.6 | 32 | 1472. | 42 | 1903.1
3 | 93.174 | 13 | 776.82 | 23 | 1194.4 | 33 | 1488.8 | 43 | 1928.8
4 | 97.975 | 14 | 796.21 | 24 | 1210. | 34 | 1556.6 | 44 | 1974.7
5 | 139.99 | 15 | 833.38 | 25 | 1213.8 | 35 | 1567.2 | 45 | 1997.6
6 | 204.66 | 16 | 870.23 | 26 | 1235.4 | 36 | 1596.5 | 46 | 2018.
7 | 230.92 | 17 | 878.96 | 27 | 1268.6 | 37 | 1612.7 | 47 | 2055.3
8 | 333.96 | 18 | 918.14 | 28 | 1275.2 | 38 | 1714.5 | 48 | 2085.7
9 | 389.9 | 19 | 943.08 | 29 | 1368.3 | 39 | 1751.4 | 49 | 2100.6
10 | 500.93 | 20 | 966.71 | 30 | 1429.5 | 40 | 1765.9 | 50 | 2131.5
Tần số tự nhiên tại từng chế độ

## Slide 22
03. Mô phỏng
Phân tích phương thức

## Slide 23
03. Mô phỏng
Phân tích phương thức
Mục Tiêu Thiết Kế:
Đảm bảo tần số dọc trục ≥ 20Hz và tần số ngang ≥ 10Hz để tránh cộng hưởng.
Phân Tích Tần Số Tự Nhiên:
Trích xuất 50 tần số tự nhiên, tính toán 6 chế độ đầu tiên.
Tần số dao động riêng từ 62Hz đến 2131Hz, chế độ đầu tiên là 62.131Hz (không bị cộng hưởng khi phóng).
Tỉ lệ khối lượng hiệu dụng đạt 99% theo phương X và Z.
Kết Quả Chế Độ Dao Động:
Chế độ 1 4 5: Biến dạng nhiều theo phương Y.
Chế độ 3 và 6: Biến dạng nhiều theo phương Z.
Chế độ 2: Biến dạng nhiều theo phương X.
=> Kết Luận: Thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn, đảm bảo độ tin cậy và an toàn khi phóng.

## Slide 24
03. Mô phỏng
Tần số dao động ngẫu nhiên
Đáp ứng tần số chuyển vị theo phương X và Z
Đáp ứng ứng suấtchuyển vị theo phương X và Z

## Slide 25
03. Mô phỏng
Tần số dao động ngẫu nhiên

## Slide 26
03. Mô phỏng
Tần số dao động ngẫu nhiên
- Mục Đích: Xác định đỉnh ứng suất và chuyển vị tương ứng với các tần số cộng hưởng.
- Phương Pháp: Phân tích tần số, giả định vệ tinh chịu tải rung động ngẫu nhiên từ hai thiết bị phóng.
- Kết Quả: Tần số kích thích từ 30Hz đến 1800Hz, đáp ứng PSD của chuyển vị và ứng suất.
- Tần Số Cộng Hưởng: Đỉnh ứng suất trùng với tần số tự nhiên của vệ tinh, gây ra sự cộng hưởng.
- Giá Trị Ứng Suất 1 Sigma:
0.21076 MPa: 68.269% xác suất, góc khe hở trước vệ tinh.
0.42151 MPa: 95.45% xác suất, tại giá trị 2 sigma.
0.63227 MPa: 99.73% xác suất, tại giá trị 3 sigma.
=> Kết Luận:
Phân tích đáp ứng dao động ngẫu nhiên cung cấp thông tin về ứng suất và chuyển vị của vệ tinh, giúp đánh giá độ mỏi tích lũy và tuổi thọ của cấu trúc.

## Slide 27
III. Thiết kế cảm biến

## Slide 28
01. Tính năng của vệ tinh
Hệ thống cảm biến
Cảm biến GPS
Theo dõi vị trí của vệ tinh và đo vận tốc quán tính
Cảm biến áp suất
Theo dõi, đo áp suất của không khí lên vệ tinh
Module thu phát
Thu các dữ liệu của vệ tinh và truyền lại cho trạm mặt đất
Cảm biến gia tốc góc
Đo các thông số của 6 bậc tự do gồm 3 trục góc và 3 trục gia tốc
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm
Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm của không khí xung quanh vệ tinh
Cảm biến không khí
Theo dõi chất lượng của không khí xung quanh vệ tinh

## Slide 29
01. Tính năng của vệ tinh
Hệ thống cảm biến
Cảm biến GPS
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm
Module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22 | 5v | 15.1 x 25 x 7.7 mm | 18g
Module Định Vị Toàn Cầu GPS - GY-NEO6MV2 | 5V | 36 x 26 mm | 22g

## Slide 30
01. Tính năng của vệ tinh
Hệ thống cảm biến
Cảm biến áp suất
Cảm biến không khí
Cảm biến áp suất GY 68 BMP180 | 3.3 | 21mm x 18mm | 1.18g
Cảm Biến Chất Lượng Không Khí MQ-135 | 5V | 32 x 20 mm | 7

## Slide 31
01. Tính năng của vệ tinh
Hệ thống cảm biến
Module thu phát
Cảm biến gia tốc góc
Module thu phát RF Lora SX1278 433MHZ E32-433T-20D | 5v | 21x36mm | 12g
Module cảm biến góc gia tốc 6 trục MPU6050 | 5v | 4x4x0.9mm | 4g

## Slide 32
01. Tính năng của vệ tinh
Sơ đồ nối dây cảm biến trên vệ tinh

## Slide 33
01. Tính năng của vệ tinh
Sơ đồ nối dây trạm thu mặt đất

## Slide 34
02. Lưu đồ và code giả của mạch
Lưu đồ
Setup()
CurrentMillis = 0
Loop
millis()
CurrentMillis = millis()
Sensor measure
Lora send
millis() – currentMillis = 2000
True
False
Setup()
Loop()
Hash data
Convert to jsonString
Push data to web.clients
SD card append
Lora.available
True

## Slide 35
02. Lưu đồ và code giả của mạch
Bản tin từ vệ tinh
Latitude
Pressure
Temperature
Timer
Pitch
Roll
Longtitude
Altitude
PPM
Humidity

## Slide 36
02. Lưu đồ và code giả của mạch
Kết quả thu được trên web

## Slide 37
IV. Cơ chế thả dù

## Slide 38
01. Cơ sở lý thuyết
Tần số dao động ngẫu nhiên
Dù đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thu thập dữ liệu của vệ tinh
Việc kiểm soát được tốc độ rơi của vệ tinh để có thể truyền nhận dữ liệu là điều đặc biệt quan trọng
Diện tích của dù bát giác được tính theo công thức dưới đây:
V: vận tốc của dù ( m/s)
A: diện tích của dù (m2)
𝜌: mật độ của không khí (kg/m3)
D: Lực cản do dù tạo ra (N)
Cd: Hệ số lực cản của dù ~ 1
Bán kính của dù bát giác là 0.42 m
Đáp ứng cho yêu cầu vận tốc rơi 4m/s

## Slide 39
02. Thiết kế cơ cấu dù
Cấu tạo của dù bao gồm tán dù, dây dù, và các bộ phận nhựa 3D
Các bộ phận nhựa in bằng nhựa PLA, đảm bảo chịu được ngoại lực
Vải dung làm tán dù là Nylon Farbic nhẹ, không dễ rách, rẻ
Có lò xo nén tán dù bên trong. Khi servo gạt nắp trên, dù bên trong bật ra

## Slide 40
02. Thiết kế cơ cấu dù
Bản vẽ chi tiết cơ cấu dù

## Slide 41
02. Thiết kế cơ cấu dù
Bản vẽ chi tiết cơ cấu dù

## Slide 42
V. Kết quả

## Slide 43
Quá trình thả vệ tinh

## Slide 44
Dữ liệu về nhiệt độ

## Slide 45
Dữ liệu về độ ẩm

## Slide 46
Dữ liệu về áp suất

## Slide 47
Dữ liệu về độ cao

## Slide 48
Dữ liệu về kinh độ và vĩ độ

## Slide 49
Dữ liệu về roll và pitch

## Slide 50
V. Tổng kết

## Slide 51
STT | Nhiệm vụ | Tháng 2, 2024 |  |  | Tháng 3, 2024 |  |  |  | Tháng 4, 2024 |  |  |  |  | Tháng 5, 2024 |  | 
 |  | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20
1 | Chọn thành viên nhóm và phân việc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Tìm hiểu về Cubesat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Lên ý tưởng về thiết kế & nhiệm vụ vệ tinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Khảo sát vật liệu dựa trên giá và chức năng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Chọn linh kiện và vật liệu khung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Lập trình và kiểm thử linh kiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Tích hợp các cảm biến |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Thiết kế khung vệ tinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Tối ưu khung vệ tinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Xây dựng hình họa 3D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | Cài đặt bộ giải tính toán cơ học, dao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | Xử lý kết quả mô phỏng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | Đánh giá kiểm thử |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | Thay đổi,sửa lỗi, tối ưu thiết kế và phần mềm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | Thả vệ tinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | Viết báo cáo và trình bày kết quả |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 52
STT | TÊN LINK KIỆN | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN
1 | Module Lora | 2 | 330.000 | 660.000
2 | Module MPU | 1 | 40.000 | 40.000
3 | Module GPS | 1 | 160.000 | 160.000
4 | Cảm biến áp suất | 1 | 35.000 | 35.000
5 | Arduino nano | 2 | 150.000 | 300.000
6 | Module DHT22 | 1 | 130.000 | 130.000
7 | PIN10C | 2 | 40.000 | 40.000
8 | Hộp để pin | 1 | 13.000 | 13.000
9 | Dây cắm test board | 1 | 20.000 | 20.000
11 | Tiền phát sinh |  | 37000 | 37.000
12 | In nhựa 3D PLA |  | 200000 | 200.000
13 | Cảm biến MQ135 |  | 25000 | 25.000
14 | Cảm biến ST32 |  | 75000 | 75.000
15 | Vải dù |  | 20000 | 20.000
16 | Lò xo |  | 20000 | 20.000
 | Tổng |  |  | 1.775.000

## Slide 53
- Giai Đoạn Sau Phóng:
  Vệ tinh gửi dữ liệu cảm biến qua hệ thống không dây đến trạm mặt đất.
  Lưu trữ dữ liệu cảm biến và hình ảnh trên vệ tinh.
- Thành Phần Vệ Tinh:
  Bao gồm cơ khí, điện tử, phần mềm.
  Mô hình nghiên cứu hữu ích cho thiết kế vệ tinh.
- Bước Tiếp Theo:
  Cải thiện chất lượng và độ chính xác của phép đo.
  Viết chương trình PC để phân tích dữ liệu.
  Thực hiện đo liên tục trong 48-72 giờ.
  Nghiên cứu mối liên hệ giữa tốc độ sóng điện từ và các thông số khí quyển.
- Mục Đích:
  Nâng cao kiến thức về nhiệt động lực học và điện từ.
  Phát triển kỹ năng giải quyết nhiệm vụ khoa học và nghiên cứu cá nhân.
  Khơi dậy sự quan tâm đến khoa học tự nhiên và CNTT.
Kết luận

## Slide 54: Thanks for listening